КАРТА ОБЪЕКТА УЧЕТА

Государственного реестра аэропортов Российской Федерации

Статус аэропорта: федеральный

| Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, статуса и вида обслуживаемых перевозок: Общество с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт Чебоксары» Регулярные, чартерные. Пассажирские, грузовые, авиационные работы. |
| --- |
| Коды аэропорта: Код ИКАО CSY Код ИАТА Внутренний код ЧБЕ | Вышестоящий орган: Приволжское МТУ Росавиации Время работы: круглосуточно, по регламенту. Местное время: UTC + 3ч |

Принимаемые типы воздушных судов Ан-2,12,24,26; Ту-134; Ту154; Ил-76; Ил-18; Як-42; Як-40; В-737(200-800) и его модификации; А-320, 321 и его модификации; Embraer-120; ATR-42/72, CRJ-100/200; Pilatus-12; Cessna 208B GrandCaravan; Cessna Citation Jet 525 (CJ1+), L-410 и его модификации и др.воздушные суда 3 и 4 класса. Вертолеты всех типов. Днем и ночью круглый год.

Базирующиеся авиакомпании: Тулпар Эйр

Принадлежность аэродрома (указание наличия совместного с другими ведомствами базирования или использования)

Совместное базирование с Общероссийской общественной организацией ДОСААФ России

| Пропускная способность аэровокзала 100 человек в час | № и срок действия сертификата оператора аэродрома ГА № ФАВТ .ОА-030 Выдан 20.09.2016 г. Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Срок действия – бессрочно |
| --- | --- |

Эксплуатант аэродрома:

Генеральный директор Минаев Руслан Валерьевич

Телефон 8-(499)9400723 доб- 355 Факс 8 (8352) 30-11-76

Авиационная фиксированная телеграфная сеть УВКСКОЬЬ

Юридический адрес 428014, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пл. И.Ф. Скворцова, д. 1.

Банковские реквизиты ИНН 2130158673 КПП 213001001                                                                                         р\с 40702810500000037437                                                                                                                                   Кор\с 30101810400000000555 БИК 044525555                                                                                                                                       в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.Москва доп.офис №16 "Люсиновский"                                                                                                                   Форма собственности предприятия частная

Характеристика аэродрома:

Количество взлетно-посадочных полос (далее - ВПП)                                              1

Класс ВПП                                                                                                                      В

Размеры                                                                                                                   2512 Х 49

Категория ИКАО                                                                                                             1

Квалификационное число покрытия                                                                       55 F/D/X/T

Магнитный курс посадки                                                                                              59/239

Покрытие ВПП                                                                                    нежесткого типа, асфальтобетон

Светосигнальное оборудование                                                                             ОВИ-1

№ и срок действия свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации №80, срок действия – бессрочно.

Категория уровня требуемой пожарной защиты:                      Постоянно – 6, (по запросу – 7)

Система управления воздушным движением

| Наличие радиолокаторов | Наличие средств Навигации и посадки |
| --- | --- |
| ОРЛ-А | ОРЛ-Т | ПРЛ | ВРЛ | РЛС ОЛП | РМС | ОСП | ОПРС | РБСН РМА РМД |
| да | нет | нет | да | нет | да | да | да | нет |

Состав и административное подчинение основных служб аэропорта, осуществляющих аэропортовую деятельность:

| № | В структуре аэропорта | № | В структуре других организаций |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «МАЧ» | 1. | ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» |
| 1. | Авиационно-техническая база (АТБ) |  |  |
| 2. | Служба спецтранспорта и эксплуатации аэродрома (ССТиЭА) |  |  |
| 3. | Производственно-диспетчерская служба (ПДС) | 2 | Чувашский центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» |
| 4. | Электросветотехническое обеспечение полетов (ЭСТОП) |  |  |
| 5. | Служба организации перевозок (СОП) | 3. | ЛОВДТ в аэропорту города Чебоксары |
| 6. | Служба ГСМ | 4. | Верхне-Волжский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромет» |
| 7. | Отдел эксплуатации наземных сооружений |  |  |
| 8. | Отдел финансового анализа и планирования и бухгалтерия | 5 | КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» |
| 9. | Служба поискового и аварийно – спасательного обеспечения полетов (СПАСОП). |  | Здравпункт, 1-й отдел, служба авиационной безопасности (САБ) |
| 10. | Отдел хозяйственного и материально-технического обеспечения (ОХиМТО) |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные сведения:

Удаление от города                                                           г. Чебоксары, 9 км юго-восточнее

Наличие гостиницы                                            гостиница «Полет» на привокзальной площади

Медицинское обслуживание                                                   здравпункт

Генеральный директор

ООО «МАЧ»                                                                                                                                     Минаев Р.В.